## Slide 1
La Carta di Copertura del Suolo della Regione Veneto come strumento di supporto alla pianificazione territoriale e paesaggistica
ASITA 2015 - Maurizio De Gennaro, Massimo Foccardi, Monica Cestaro, Alberto Miotto, Delio Brentan

## Slide 2
La Carta di Copertura del Suolo (CCS):
classificazione secondo la Legenda “Corine Land Cover” dettagliata al 4° e 5° livello;
prima edizione 2007, seconda edizione 2012; realizzazione di un database per le analisi diacroniche dei dati al fine di analizzare i cambiamenti nel quinquennio e predisposizione di una procedura per l’analisi “multitemporale” delle edizioni future;
il valore dell’unità minima di trasformazione ammessa è di 0,16 ettari. Il livello di dettaglio consente di quantificare anche modesti cambiamenti di uso/copertura del suolo.
Introduzione

## Slide 3
Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento – riferimenti normativi
PTRC del 1992 vigente (L.R. 9/86 in attuazione della L.S. 431/85)
Nuovo PTRC adottato nel 2009 (L.R. 11/04)
Variante nuovo PTRC adottata nel 2013 (L.R. 11/04; D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio)
Pianificazione Territoriale e Paesaggistica

## Slide 4
Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento vigente
Nel vigente PTRC del 1992 le diverse aree sottoposte a tutela specifica, sono ricondotte ad unità introducendo quel sistema di destinazioni d’uso, prescrizioni, vincoli e direttive, funzionali alla «valenza paesistica» delineata dalla L.R. 9/86 in attuazione della L.S. 431/85
Pianificazione Territoriale e Paesaggistica

## Slide 5
PTRC Vigente (Pcr 382 del 28/05/92)
Sistema insediativo
Il piano ha riconosciuto nelle “aree centrali” le strutture insediative più complesse e dinamiche, i luoghi dove si è localizzata la quota più rilevante dello sviluppo e dove la collettività regionale ha promosso l’inserimento e la crescita di nuove strutture di servizio per la produzione e per il sostegno del processo di crescita economica e sociale.
Pianificazione Territoriale e Paesaggistica

## Slide 6
PTRC Vigente (approvato con Pcr 382 del 28/05/92)
Articolazione del Piano
Il piano ha specificato gli indirizzi e le direttive per il sistema ambientale attraverso singoli Piani di Area.
Il territorio del Veneto è stato sottoposto alla redazione di Piani di Area con valenza paesistica; questa attribuzione è derivata dal riconoscimento dell'esistenza di caratteri peculiari che sono stati adeguatamente tutelati e protetti
Pianificazione Territoriale e Paesaggistica

## Slide 7
Il nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento
La valenza paesaggistica attribuita al nuovo PTRC adottato nel 2009 contribuisce ad esplicitare lo stretto legame esistente tra paesaggio e territorio, e fa comprendere come sia oggi impensabile scindere la pianificazione territoriale da quella paesaggistica, proprio per dare maggiore efficacia alle azioni di contenimento del consumo del suolo
Pianificazione Territoriale e Paesaggistica

## Slide 8
NUOVO PTRC 2009 (adottato con Dgr 372 del 17/02/09)
Uso del Suolo
Per quanto riguarda l’uso del suolo, il Piano mira a gestire il processo di urbanizzazione attraverso misure specifiche per proteggere gli spazi aperti, la buona terra e la matrice agricola del territorio, interventi di tutela per gli spazi montani e collinari, azioni volte alla salvaguardia dei varchi liberi da edificazione ed un’estesa opera di riordino territoriale e di insediamento sostenibile.
Pianificazione Territoriale e Paesaggistica

## Slide 9
NUOVO PTRC 2009 (adottato Dgr 372 del 17/02/09)
Crescita sociale e culturale
il PTRC riconosce e valorizza i beni culturali e tradizionali che caratterizzano il territorio regionale, mettendo in luce la ricchezza del patrimonio e le sue enormi potenzialità.
Sono gli elementi di rilevante interesse culturale che disegnano il territorio veneto, sia puntualmente che come rete di relazioni, aumentandone il valore identitario e patrimoniale.
i beni paesaggistici di cui al D.Lgs. 42/04,
i siti patrimonio dell’Unesco,
le ville venete e del Palladio,
i parchi e i giardini di rilevanza paesaggistica,
i forti e i manufatti difensivi di valore storico e gli edifici,
i manufatti e i sistemi di edifici rappresentativi dell’architettura del ‘900
Sono una risorsa, oltre che per il turismo, per la conservazione della stessa identità comunitaria veneta e per la sua condivisione da parte delle future generazioni.
Pianificazione Territoriale e Paesaggistica

## Slide 10
La variante al nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento
La variante del 2013 al nuovo PTRC ha individuato la necessità di realizzare alcuni approfondimenti territoriali, sulla città ed il sistema relazionale, delineando:
- nella “Città, motore di futuro”, il sistema metropolitano regionale composto di reti urbane, di capoluoghi e città medie, ricalibrato su due piattaforme metropolitane:
- dell’Ambito Centrale
- dell’Ambito Occidentale.
- nel Documento per la Pianificazione Paesaggistica, gli “Ambiti di Paesaggio”
Pianificazione Territoriale e Paesaggistica

## Slide 11
VARIANTE PTRC 2013 (adottato Dgr 427 del 10/04/13)
Città motore del futuro
Il PTRC mette ordine nella maniera tradizionale di guardare all'urbanizzazione veneta introducendo il tema delle “reti di città” (distinguendo tra le città alpine e quelle lacuali e marine, i centri di sistemi territoriali, i poli urbani) e quello della “Piattaforma metropolitana dell'ambito centrale” distinta dall’ “ambito occidentale di rango metropolitano” (l'area veronese) e delimitata a nord dall'«ambito pedemontano» e a sud dall'«ambito esteso tra Adige e Po»
Pianificazione Territoriale e Paesaggistica

## Slide 12
VARIANTE PTRC 2013 (adottato con Dgr 427 del 10/04/13)
Delimitazione degli Ambiti di Paesaggio
Il territorio regionale è stato articolato in quattordici Ambiti di Paesaggio. La loro definizione è avvenuta in considerazione degli aspetti geomorfologici, dei caratteri paesaggistici, dei valori naturalistico-ambientali e storico-culturali e delle dinamiche di trasformazione che interessano ciascun ambito.
Gli Ambiti di Paesaggio vengono identificati con efficacia ai sensi dell’art. 45 ter, comma 1, della L.R. 11/2004 e ai sensi dell’art. 135, comma 2, del Codice dei Beni Culturali e Paesaggio.
Per ciascun ambito è prevista la redazione di uno specifico Piano Paesaggistico Regionale d’Ambito (PPRA).
Pianificazione Territoriale e Paesaggistica

## Slide 13
Le indagini
Analisi diacronica dei database della Carta di Copertura del Suolo (2007/2012) al fine di evidenziare l’utilizzo del suolo per politiche di pianificazione territoriale, orientate al contenimento del consumo di suolo e tutela del patrimonio paesaggistico.
Analisi del Piano di Area delle Pianure e Valli grandi veronesi (approvato con Dcr 108 02/08/2012), per verificare le trasformazioni in atto sul territorio con le politiche di piano delineate.
Analisi dell’ambito dell’Alto Polesine, (avvio della fase di coopianificazione 2015), per prefigurare politiche di piano per il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio, sulla base delle trasformazioni in atto.
Carta della Copertura del Suolo

## Slide 14
Comuni interessati dal Piano d’area Valli Grandi veronesi e Comuni dell’ambito Alto Polesine

## Slide 15
Il piano di Area delle Pianure e Valli grandi veronesi
Comprende 33 comuni
Si estende su una superficie di 1.050,92 Kmq
La popolazione residente complessiva è di 180.275 abitanti (al 2012)
Il Territorio è caratterizzato da un Tessuto edilizio rado con polverizzazione dei nuclei e case sparse, con aree a deflusso difficoltoso.
La Struttura insediativa è costituita da una rete articolata di centri urbani minori con specializzazioni peculiari, organizzati attorno a nodi urbani di eccellenza (Bovolone, Isola della Scala, Cerea, Legnago, Zevio con popolazione tra i 10.000 e 25.000 abitanti) per la presenza di importanti Distretti produttivi:
- termo-meccanica
- mobile d’arte
- moda e della calzatura
- industriale agroalimentare
Pianificazione Territoriale e Paesaggistica

## Slide 16
Il piano di area persegue la riduzione del consumo di suolo attraverso politiche territoriali articolate per reti settoriali (della mobilità, del sapere, dell’ospitalità e della conoscenza del territorio). Ogni rete settoriale definisce progetti strategici, ed individua siti e funzioni tra loro integrati, con lo scopo di riqualificare il territorio caratterizzato da Tessuto edilizio rado con polverizzazione dei nuclei, riconoscendone le identità locali, nella città agropolitana delle pianure e valli grandi veronesi.
Il piano definisce regole per la riduzione di consumo di suolo:
Pianificazione Territoriale e Paesaggistica

## Slide 17
Piano di Area Pianure e Valli Grandi Veronesi (Dcr 108 del 02/08/12 – attuazione del PTRC Vigente)
Carta delle Politiche e delle convergenze
Pianificazione Territoriale e Paesaggistica

## Slide 18
Piano di Area Pianure e Valli Grandi Veronesi (Dcr 108 del 02/08/12 – attuazione del PTRC Vigente)
La città agropolitana delle pianure e valli grandi veronesi
Pianificazione Territoriale e Paesaggistica

## Slide 19
L’area dell’Alto Polesine interessata dalla variante
Comprende 30 comuni
Si estende su una superficie di 668,39 Kmq
La popolazione residente complessiva è di 96.449 abitanti (al 2012)
Il territorio è caratterizzato da un tessuto edilizio rado, caratterizzato da un’articolata rete di fiumi e canali.
La struttura insediativa è costituita da una rete di centri urbani minori con specializzazioni peculiari, con la presenza di importanti distretti produttivi:
- logistica
- giostra
- produzione agroalimentare

## Slide 20
Le analisi
Analisi del Database della Carta di Copertura del Suolo 2012 che descrivono le diverse componenti territoriali dei comuni interessati dallo studio:
Infrastrutture viarie ( “Rete della Mobilità”)
Aree urbane (“Sviluppo e qualità urbana”)
Aree industriali, commerciali e infrastrutturali (“ Rete del Produrre”)
Analisi dei cambiamenti avvenuti tra il 2007 e il 2012
Aumento in percentuale della Classe 1 (territori modellati artificialmente) con particolare riferimento all’urbano sparso (1.1.3)
Aumento della popolazione nei comuni interessati dallo studio
Carta della Copertura del Suolo

## Slide 21
Analisi della CCS: aumento della classe 1 – territori modellati artificialmente 2007 - 2012
Canaro
Castelguglielmo
San Bellino
Carta della Copertura del Suolo

## Slide 22
Si conferma uno sviluppo del tessuto urbano coerente con la crescita avvenuta nel passato: la classe 1.1.3 (tessuto urbano diffuso) ottiene un incremento superiore alle classi del tessuto urbano continuo (1.1.1) e discontinuo (1.1.2).
Concamarise
Palù
Carta della Copertura del Suolo
Canda
San Bellino

## Slide 23
Analisi della Densità Urbana - anno 2007
Carta della Copertura del Suolo
Densità urbana: rapporto tra la classe 1 (aree urbanizzate) e l’area comunale.

## Slide 24
Analisi della Densità Urbana - anno 2012
Carta della Copertura del Suolo
Densità urbana: rapporto tra la classe 1 (aree urbanizzate) e l’area comunale.

## Slide 25
Carta della Copertura del Suolo
Analisi della popolazione: variazione % 2007 - 2012 rispetto al 2007
1:250.000

## Slide 26
Analisi dell’indice di Sprawl sul tessuto urbano: c’è un maggiore aumento dell’urbanizzato diffuso rispetto all’aumento della popolazione residente.
Carta della Copertura del Suolo
Indice di Sprawl: incremento di area costruita (classe 1) rispetto alla variazione della popolazione (OCSE 2013)
Area Costruita > Crescita popolazione
Area Costruita < Crescita popolazione
Area Costruita = Crescita popolazione

## Slide 27
Le infrastrutture (classe 1.2.2) CCS2012
Carta della Copertura del Suolo

## Slide 28
Infrastrutture viarie: incremento della classe 1.2.2 “rete ed aree infrastrutturali stradali e ferrovie “
Gazzo Veronese 18%
Badia Polesine 26%
Angiari 18,22%
Carta della Copertura del Suolo

## Slide 29
Di seguito vengono messe a confronto delle immagini ottenute dalle ortofoto per evidenziare le variazioni delle nuove aree industriali e le relative reti e aree infrastrutturali stradali
Carta della Copertura del Suolo

## Slide 30
Oppeano – ortofoto 2007
Carta della Copertura del Suolo

## Slide 31
Oppeano – ortofoto 2012: incremento del 15% classe 1.2.2 (15 ettari) dal 2007 al 2012, a servizio della nuova area produttiva
Carta della Copertura del Suolo

## Slide 32
Oppeano – ortofoto 2007
Carta della Copertura del Suolo

## Slide 33
Oppeano – ortofoto 2012 incremento del 18% classe 1.2.1 (46,5 ettari). Incremento delle aree produttive e relative infrastrutture stradali
Carta della Copertura del Suolo

## Slide 34
Legnago – ortofoto 2007: nuova zona di interscambio modale
Carta della Copertura del Suolo

## Slide 35
Nuova zona di interscambio modale di Legnago - ortofoto 2012
Carta della Copertura del Suolo

## Slide 36
Minerbe - ortofoto 2007
Carta della Copertura del Suolo

## Slide 37
Minerbe – ortofoto 2012 : incremento del 12% (14 ettari) dal 2007 al 2012
Carta della Copertura del Suolo

## Slide 38
Angiari (interessato dal distretto termo-meccanico) - ortofoto 2007
Carta della Copertura del Suolo

## Slide 39
Angiari - ortofoto 2012 incremento dell’11,9% dal 2007 al 2012
Carta della Copertura del Suolo

## Slide 40
Conclusioni
Piano di Area delle Pianure e Valli grandi veronesi (vigente) l’analisi diacronica della CCS ha confermato:
  le linee programmatiche delineate dallo strumento di pianificazione;
  il rafforzamento dell’armatura territoriale attraverso il “sistema delle città” (scopo principale del piano); dall’analisi del Database della Carta di Copertura del Suolo ha confermato le politiche contenute nel Piano, nonostante il breve periodo intercorso tra l’approvazione del Piano e i dati a disposizione (efficacia del Piano dal 2010, dati CCS 2007/2012).
Ambito dell’Alto Polesine l’analisi diacronica evidenzia:
  come lo sviluppo della rete infrastrutturale e viaria abbia determinato una crescita delle relative aree urbane interessate;
  come queste analisi consentono di definire politiche di pianificazione sostenibili coerenti con le tendenze in atto (crescita della mobilità e sviluppo dei centri urbani) e con le caratteristiche paesaggistico ambientali dell’ambito fluviale tra il fiume Adige e il Po, che il futuro piano dovrà approfondire e sviluppare.
Conclusioni

## Slide 41
Conclusioni
La Carta di Copertura del Suolo costantemente aggiornata, diventa strumento di supporto alla pianificazione, permettendo di leggere le trasformazioni del territorio nel tempo e comprendere le fasi evolutive in atto e in accordo con i principi dell’art. 1 della L.R. 11/04, aiuta la definizione delle «regole per l’uso dei suoli secondo criteri di prevenzione e riduzione o di eliminazione dei rischi, di efficienza ambientale e di riqualificazione territoriale».

## Slide 42
Informazioni
Info pianificazione
www.ptrc.it
Info copertura del suolo:
http://idt.regione.veneto.it
Massimo Foccardi
Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia
Settore Pianificazione territoriale e osservatorio pianificazione
massimo.foccardi@regione.veneto.it
Alberto Miotto
Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia
Ufficio PTRC e Piani di Area - Settore Pianificazione territoriale e osservatorio pianificazione
alberto.miotto@regione.veneto.it
Delio Brentan
Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia
Ufficio PTRC e Piani di Area - Settore Pianificazione territoriale e osservatorio pianificazione
delio.brentan@regione.veneto.it
Monica Cestaro
Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia
Settore Pianificazione territoriale e osservatorio pianificazione
monica.cestaro@regione.veneto.it